附件1

报价单

| 设备名称 | 所报品牌型号 | 技术要求 | 单价报价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议室音箱 |  | 1、频率响应：60Hz-20KHz(±3dB) 2、灵敏度：≥98dB /W(lm) 3、最大声压级（峰值）：≥130dB 4、阻抗：8Ω 5、额定功率：≥500W 6、峰值功率：≥1800W 7、峰扩散角度-6dB：80°（H）x 50°（V） 8、高音单元：44芯钛高音×1 9、低音单元：12寸65芯低音×1 10.其他特性：提供权威第三方机构测试报告 |  | 4台 |  |
| 专业功放 |  | 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）： 立体声/并联8Ω×4：≥800W×4； 立体声/并联4Ω×4：≥1250W×4； 2.连接座：XLR输入 、四芯卡侬输出 3.电压增益 (@1KHz)：32dB 4.输入灵敏度：0.775V 5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥90dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V； 50Hz |  | 1台 |  |
| 8路调音台 |  | 1、≥12个输入通道，10个话筒输入，2立体声线路输入 2、≥2编组输出 3、≥2组母线（立体声+2编组），2个辅助发送，一个立体声回送 4、≥1个辅助发送/立体声辅助回送 5、≥7段通道均衡（中频段扫频）和高通滤波器 6、100MM行程高分析度推子 7、内置高品质USB播放器 8、蓝牙显示器 9、+48V幻象电源 技术参数： 1、总谐波失真：低于0.1%（THD+N） 2、频率响应：（20Hz-20KHz）+1dB /-3dB 3、残余输出噪声：-98 dBu 4、通道处于哑音状态：-70dB 5、头戴耳机输出功率：75mW(1KHz,THD=0.5%，100Ω) 6、串音：-70dB 7、单声道/立体声高通滤波器：80Hz 12dB |  | 1台 |  |
| 10路电源时序器 |  | 1.可控制电源 8路外加2路输出辅助通道 2.每路动作延时时间 0-999秒 3.供电电源 AC110-240V 50/60Hz 30A 4.状态显示 实时显示当前精准电压,每路开关状态，延时调整 5.单路额定输出电流 15A 6.额定总输出电流 30A 7.每通道继电器 40A 8.接地电阻≤0.1Ω，25A 提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印 |  | 1台 |  |
| 反馈抑制器 |  | 1.陷波滤波器的精度：最低误差可在1Hz范围内 2.配备双12段参量均衡，高低通分频 3.配备12个场景保存调用功能，可保存和调用12个场景的12段均衡和啸叫抑制滤波器的参数 4.支持电脑软件控制 |  | 1台 |  |
| 处理器 |  | 1.输入通道及插座 2、4路XLR母卡侬座 2.输出通道及插座 4、6、8路XLR母卡侬座 3.输入阻抗 平衡:20KQ 4.输出阻抗 平衡：100Q 5.PC接口 面板1个USB接口，后板2个RS485接口 （RJ-45座），RS232接口 6.频率响应 20Hz-20KHz(-0.5dB) 7.失真度 <0. 01%OUTPUT=0dBu/lKHz 8.通道分离 度 >80dB(lKHz) 9.输入通道功能 静音 每个通道设立单独静音控制 10.输出通道功能 静音 每个通道设立单独静音控制 11.增益 调节范围：-36dB到+12dB,步距为0. IdB 12.电离辐射≤36pA/kg(0.5mR/h),激光辐射，限值符合GB7247标准要求，提供国家省级或以上电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”、“CNAS”、“ilac-MRA”认证资格并加盖章印 |  | 1台 |  |
| 无线话筒 |  | 1.使用UHF550MHz～980MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率; 2.集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示 3. 载波频率：550MHz～980MHz（可调） 4. 电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz 5.直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA 6.消耗功率：13W 7. S/N信噪比：≥95dB 8. T.H.D失真：＜0.5% 9. 频率响应：60Hz -16kHz |  | 1只 |  |
| 电容会议话筒 |  | 1.标称阻抗 200Ω 2.最高声压级 120dB 3.频率响应 50-18,000 Hz 4.信 噪 比 >65dB 5.指 向 性 超心型单一指向 6.灵 敏 度 -30dB |  | 2只 |  |
| 机柜 |  | 1.门及门锁 前置玻璃门,有门锁 2.附加功能 带风扇和插座 3.外观参数：高度 1200mm宽度 600mm 深度600mm |  | 1台 |  |
| 辅材 |  | 1.人工安装；音响线材；音频线材；管材及其他安装辅材 |  | 1批 |  |
| 其他要求： 1、交货期：签订合同后60日历日内，按采购人要求的时间、地点完成项目供货、安装、调试、验收合格，并交付使用。 2、质保期：一年。 3、售后服务要求：在质保期内提供7×24小时的技术支持服务。接到采购人系统故障报修应1小时内响应，12小时内到达现场，36小时内不能排除故障的应提供备用设备，以保证设备的正常运转。 4、培训要求：成交供应商向采购人提供不少于1次使用培训，达到采购人可独立使用，并在培训后义务提供使用咨询等。 |
| 最终报价： 大写： |
| 备注：1.本项目预算3万元。最终报价超过采购预算的报价文件无效。 2.最终报价等于单价报价乘以数量。 3.成交原则为最终报价最低的供应商为成交供应商。 |

报价人：（单位全称）盖章

2023年5月    日